## Slide 1: Функциональные устройства ОЭП

## Slide 2
Оптико-электронными называются приборы, в которых информация об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением, а ее первичная обработка сопровождается преобразованием этого излучения в электрический сигнал.
ОЭП
Notes: Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных, дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др.
Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают ОЭП, которым свойственны высокая точность, быстродействие, возможность обработки многомерных сигналов и другие ценные для практики свойства.
ОЭП является сложной системой, включающей в себя большое число различных по своей физической природе и принципу действия звеньев – АЦП и ЦАП, микропроцессоров, оптических, механических и электромагнитных узлов. Поэтому ОЭП часто называют оптико-электронными системами (ОЭС).
Учитывая большое разнообразие ОЭП и их широкое применение в самых различных областях науки и техники в курсе лекций рассмотрены общие для большинства ОЭП вопросы проектирования, достаточно общие и часто используемые на практике методы расчета и выбора основных параметров ОЭП, особенности конструкции и методы расчета параметров типовых узлов ОЭП.

## Slide 3
ОЭП свойственны:
высокая точность
быстродействие
возможность обработки многомерных сигналов
другие ценные для практики свойства
ОЭП
Notes: Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных, дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др.
Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают ОЭП, которым свойственны:
высокая точность;
быстродействие;
возможность обработки многомерных сигналов;
другие ценные для практики свойства.

## Slide 4
В состав ОЭП входят функциональные узлы:
оптические
электронные
механические
Функциональные устройства ОЭП
Notes: В состав ОЭП входят функциональные узлы:
оптические;
электронные звенья;
механические.
причем и те и другие выполняют основные функции данного прибора, а не являются вспомогательными устройствами (например, узлами подсветки отсчетных шкал, устройствами термостабилизации и т. д.).

## Slide 5
ОЭП
Среда распространения излучения
Приемник излучения
Электронный тракт
Приемная ОС
Фон, помехи
Источник излучения
Выходной блок
Исследуемый объект
Обобщенная схема работы ОЭП
Notes: Источник излучения естественного или искусственного происхождения создает материальный носитель полезной информации - поток излучения.
Этим источником может быть сам исследуемый объект. Часто источник излучения дополняется передающей оптической системой, которая направляет поток на исследуемый объект или непосредственно в приемную оптическую систему (если наблюдается сам источник).
Действие ОЭП основано на приеме и преобразовании электромагнитного излучения в различных диапазонах оптической области спектра, т.е. в ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК) частях его.
Приемная оптическая система собирает поток, излучаемый наблюдаемым объектом или отраженный от него, формирует этот поток и направляет его на приемник излучения.
ПИ преобразует оптический сигнал в электрический.
Электронный тракт передает сигнал на выходной блок в виде, удобном для дальнейшей обработки или использования.
Выходной блок формирует сигнал, по своим параметрам удовлетворяющий требованиям получателя информации.
Источник излучения естественного или искусственного происхождения создает материальный носитель полезной информации – поток излучения. Этим источником может быть сам исследуемый объект. Часто источник излучения дополняется передающей оптической системой, которая направляет поток на исследуемый объект или непосредственно в приемную оптическую систему (если наблюдается сам источник).
Регистрация интенсивности без учета фазы. Вопрос о частоте электромагнитного излучения.
В некоторых ОЭП после оптической системы может находиться анализатор изображения. Они могут быть: растровые и матричные, универсальные и сложные и т.д.
Помимо исследуемого объекта («полезный» излучатель) показаны и возможные на практике «вредные» излучатели (фоны, помехи). Взаимное расположение звеньев может быть и несколько иным.
Отдельные звенья на практике представляют собой весьма сложные устройства, например, в состав источника излучения могут входить передающая ОС, фильтры, модулятор и т.п.
Иногда в состав ОЭП не входят некоторые из перечисленных звеньев. Это определяется, как правило, методом работы прибора.

## Slide 6
Главный элемент – оптическая система (схема), которую сложно разработать и обеспечить нужное качество. С оптической схемы начинается разработка ОЭП.
Оптической схемой называется графическое представление совокупности оптических элементов, описывающее процесс изменения светового потока в оптической системе.
Особенности проектирования ОЭП
Notes: Как известно, в ОЭП носителем полезной информации служит оптический сигнал в виде потока излучения, являющийся функцией координат измеряемого объекта, спектрального состава излучения , времени, состояния и положения плоскости поляризации излучения , т.е.
Различия в принципах работы звеньев ОЭП, в способах обработки сигналов, проходящих через них, а также разнообразие условий эксплуатации ОЭП обусловливают сложность и многоступенчатость процесса проектирования этих приборов и требуют тщательного анализа как условий работы ОЭП, так и состояния имеющейся в распоряжении разработчика элементной базы.
Как известно, в ОЭП носителем полезной информации служит оптический сигнал в виде потока излучения, являющийся функцией координат (𝑥,𝑦,𝑧) измеряемого объекта, спектрального состава излучения λ, времени, состояния 𝑡 и положения плоскости поляризации излучения 𝐴_п, т.е. Ф(𝑥,𝑦,𝑧,λ,𝑡,𝐴_п ).
Различия в принципах работы звеньев ОЭП, в способах обработки сигналов, проходящих через них, а также разнообразие условий эксплуатации ОЭП обусловливают сложность и многоступенчатость процесса проектирования этих приборов и требуют тщательного анализа как условий работы ОЭП, так и состояния имеющейся в распоряжении разработчика элементной базы.

## Slide 7
Активные
Полуактивные
Пассивные
Радиометрические
Спектральные
Поляризационные
Интерференционные
Рефрактометрические
Геометрооптические
УФ
Видимая
ИК
Лабораторные
Цеховые
Полевые
Бортовые
Астрофизические
Геодезические
Навигационные
Медицинские
Робототехнические
Телевизионные
Контрольно-измерительные
Специальные и др.
Автоматические
Полуавтоматические
Неавтоматические
Индикационные
Компенсационные
Следящие
Оптико-физические
Угломерные
Дальномерные
Локационные
Назначение
Степень автоматизации
Условия эксплуатации
Режим работы
Спектральный диапазон
Параметры оптического сигнала
Метод работы
Вид измерений
Признаки классификации
ОЭП
Notes: По методу работы ОЭП с учетом особенностей их построения и возможности управления параметрами излучения ОЭП делят на:
Активные (наблюдаемый объект освещается (с помощью передающей оптической системы) лазером, при этом часть отраженного излучения поступает на вход ОЭП).
Полуактивные (один источник освещает все объекты).
Пассивные (используется собственное излучение исследуемого объекта; тепловое (отраженное) от других источников излучения (солнца, луны), рассеянное излучение атмосферы и подстилающей поверхности).
В зависимости от спектрального состава используемого излучения ОЭП подразделяют на приборы, работающие в:
Ультрафиолетовой (УФ);
Видимой;
Инфракрасной (ИК) областях спектра.
Это деление весьма условно, поскольку очень часто при работе ОЭП используется излучение, охватывающее соседние диапазоны или перекрывающее в той или иной степени все перечисленные области.
По степени автоматизации различают ОЭП:
Автоматические, работающие обычно в следящем режиме без участия оператора.
Полуавтоматические, функционирование которых частично зависит от действий оператора.
Неавтоматические, выходная информация которых рассчитана на восприятие оператором.
По виду измерений можно выделить:
Оптико-физические ОЭП, обеспечивающие измерение различных характеристик оптического излучения.
ОЭП, обеспечивающие определение положения объекта:
угломерные;
дальномерные;
локационные ОЭП.
ОЭП внутри каждой из рассмотренных классификационных групп могут подразделяться по конструктивным, функциональным и иным признакам.
Кроме того, между всеми классификационными признаками существуют прямые и косвенные связи. Например, контрольно-измерительные приборы могут быть угломерными, автоматическими, цеховыми и т.д.

## Slide 8
Notes: Все ОЭП предназначены для получения информации об объектах окружающей среды, переносимой оптическими сигналами.
Хорошо известны ОЭП, используемые для локации, исследования природных ресурсов, измерения оптических свойств различных объектов и др.
Многие ОЭП работают в составе следящих систем, используемых в навигации и ориентации, в системах машинного зрения, устройствах автоматического контроля и управления, системах управления ЛА, системах наведения и во многих других устройствах для измерения линейных, угловых величин и определения координат объектов.

## Slide 9
Показатели качества ОЭП
Качеством прибора называется совокупность свойств прибора, обуславливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением

## Slide 10
Основные критерии оценки качества ОЭП
Критерии качества – это комплекс показателей, используемых для оценки свойств прибора, а также решений, принимаемых на различных этапах проектирования
Notes: Для объективной оценки качества прибора его свойства характеризуют количественно – показателями (критериями) качества.

## Slide 11
Показатели функционирования
Надежность
Технологичность
Показатели стандартизации и унификации
Показатели технической эстетики
Стоимость
Патентные показатели
Показатели техники безопасности
Конструкция ОЭП
Результаты оценки
Уровень качества
Критерии качества ОЭП
Notes: Всесторонняя оценка современных изделий может быть выполнена лишь при комплексном учете всех указанных показателей.
Вместе с тем при проектировании разработчики чаще всего оценивают качество будущего прибора по показателям функционирования, надежности и технологичности.
Показатели функционирования являются основными, они характеризуют техническую сущность прибора.
Ввиду большого разнообразия ОЭП показатели функционирования могут быть самыми различными.
Вопрос: что такое надежность?
Показатели техники безопасности характеризуют степень защищенности людей и животных от опасного воздействия ОЭП (защита от электрического удара, электромагнитных полей, теплового воздействия, радиации, оптических излучений, шума, токсичных и газовых выделений, вибраций и т. д.), а также самих приборов от климатических, механических, биологических и других воздействий на них. Экологические показатели характеризуют степень вредного влияния на окружающую среду и ее загрязнение при изготовлении, эксплуатации и утилизации приборов.
Такими показателями, например, являются категория и класс исполнения и эксплуатации. Например, класс эксплуатации лазеров
Патентно-правовые показатели характеризуют степень новизны заложенных в ОЭП технических решений а также вопросы патентно-правовой защиты и определяются патентоспособностью и патентной чистотой.
Патентоспособным является решение, которое может быть признано изобретением в одной или нескольких странах.
Патентной чистотой обладают решения, не попадающие под действие (не нарушающие прав) других патентов.
Эстетические показатели характеризуют внешний вид прибора, его соответствие современному стилю, гармоничность сочетания отдельных элементов прибора друг с другом, соответствие формы прибора его назначению, качество и совершенство отделки внешних элементов, поверхностей и упаковки, выразительность и качество надписей, знаков, технической документации.
Экономические показатели выражаются прежде всего в стоимости прибора и характеризуют уровень затрат на производство и эксплуатацию ОЭП.
Среди них выделяют полную себестоимость и оптовую цену прибора.

## Slide 12
Основные критерии оценки качества ОЭП
Надежность определяется как свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования
Notes: Надежность прибора зависит от количества и качества входящих в него элементов, условий работы (температуры, влажности, механических воздействий и т.п.), схемного и конструктивного выполнения прибора, технологии изготовления и качества материала элементов.

## Slide 13
Показатели технологичности:
технологичность деталей и узлов, удобство сборки
рациональный выбор материалов
минимальная номенклатура элементов, материалов, полуфабрикатов
обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и блоков
максимальная нормализация и унификация конструкций
Основные критерии оценки качества ОЭП
Notes: Показатели технологичности. Технологичность деталей и узлов, удобство сборки
Технологичность конструкций может быть охарактеризована следующими показателями:
минимальными затратами труда на изготовление;
минимальным ассортиментом средств изготовления;
минимумом сложных и трудоемких производственных процессов;
простотой подготовки производства;
минимальным числом операций и временем их проведения;
правильным выбором допусков на изготовление;
простотой монтажа деталей в узлы без дополнительной обработки;
законченностью узлов, входящих в прибор;
простотой сборки прибора в целом.
Показатели технологичности. Рациональный выбор материалов
Материалы, необходимые для изготовления деталей, следует выбирать с учетом не только функциональных и эксплуатационных особенностей прибора, но и технологии его изготовления.
Для единичного производства целесообразно использовать материалы, хорошо поддающиеся обработке резанием. При крупносерийном и массовом производстве более экономичны способы изготовления без снятия стружки, что и определяет в значительной степени выбор материалов.
Показатели технологичности. Минимальная номенклатура элементов, материалов, полуфабрикатов
Выполнение этого требования упрощает снабжение производства.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что некоторые детали и элементы часто не соответствуют специфике и профилю предприятия.
В этих случаях целесообразнее идти по пути кооперации с другими предприятиями, чем осваивать производство соответствующих изделий.
Взаимозаменяемость предполагает идентичность конструктивных и присоединительных размеров, соединителей, а также входных и выходных параметров.
Взаимозаменяемость позволяет обеспечить замену одного узла или блока другим без дополнительной подгонки и регулирования.
Взаимозаменяемость обеспечивается рациональными допусками на размеры и параметры узлов и блоков.
максимальная нормализация и унификация конструкций Выполнение этого требования основано на применении нормализованных, унифицированных или стандартизованных деталей и узлов.
Нормализованные детали включены в нормаль данного предприятия или группы родственных предприятий.
Унифицированные детали применяются на предприятиях всей отрасли промышленности.
Стандартизованные детали используются на предприятиях различных отраслей промышленности.
Унифицированные и стандартизованные детали, узлы и блоки изготовляются централизованно, что позволяет автоматизировать процесс их производства, обеспечить высокую надежность и минимальную стоимость.
Показатели унификации и стандартизации
Показатели унификации и стандартизации характеризуют степень использования и применения в данном приборе стандартизованных, унифицированных и заимствованных узлов и деталей.
Чем больше таких элементов будет в проектируемом приборе, тем меньше затраты на их конструирование, технологическую подготовку производства, выше, как правило, надежность функционирования, проще организовать обслуживание и ремонт.
Обеспечение возможности изготовления деталей при единичном и мелкосерийном производстве на универсальном оборудовании
Это требование имеет смысл при изготовлении уникальных и экспериментальных приборов, для выпуска которых в единичных образцах или малыми сериями нецелесообразно делать специальную технологическую оснастку.
Повысить качество таких приборов и уменьшить технологические и трудовые затраты на их изготовление можно путем использования типовых узлов и деталей.

## Slide 14
Показатели унификации и стандартизации:
степень использования и применения в данном приборе стандартизованных, унифицированных и заимствованных узлов и деталей
обеспечение возможности изготовления деталей при единичном и мелкосерийном производстве на универсальном оборудовании
простота и удобство выполнения сборки, монтажа и юстировки
обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и блоков
максимальная нормализация и унификация конструкций
Основные критерии оценки качества ОЭП
Notes: Показатели технологичности. Технологичность деталей и узлов, удобство сборки
Технологичность конструкций может быть охарактеризована следующими показателями:
минимальными затратами труда на изготовление;
минимальным ассортиментом средств изготовления;
минимумом сложных и трудоемких производственных процессов;
простотой подготовки производства;
минимальным числом операций и временем их проведения;
правильным выбором допусков на изготовление;
простотой монтажа деталей в узлы без дополнительной обработки;
законченностью узлов, входящих в прибор;
простотой сборки прибора в целом.
Показатели технологичности. Рациональный выбор материалов
Материалы, необходимые для изготовления деталей, следует выбирать с учетом не только функциональных и эксплуатационных особенностей прибора, но и технологии его изготовления.
Для единичного производства целесообразно использовать материалы, хорошо поддающиеся обработке резанием. При крупносерийном и массовом производстве более экономичны способы изготовления без снятия стружки, что и определяет в значительной степени выбор материалов.
Показатели технологичности. Минимальная номенклатура элементов, материалов, полуфабрикатов
Выполнение этого требования упрощает снабжение производства.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что некоторые детали и элементы часто не соответствуют специфике и профилю предприятия.
В этих случаях целесообразнее идти по пути кооперации с другими предприятиями, чем осваивать производство соответствующих изделий.
Взаимозаменяемость предполагает идентичность конструктивных и присоединительных размеров, соединителей, а также входных и выходных параметров.
Взаимозаменяемость позволяет обеспечить замену одного узла или блока другим без дополнительной подгонки и регулирования.
Взаимозаменяемость обеспечивается рациональными допусками на размеры и параметры узлов и блоков.
максимальная нормализация и унификация конструкций Выполнение этого требования основано на применении нормализованных, унифицированных или стандартизованных деталей и узлов.
Нормализованные детали включены в нормаль данного предприятия или группы родственных предприятий.
Унифицированные детали применяются на предприятиях всей отрасли промышленности.
Стандартизованные детали используются на предприятиях различных отраслей промышленности.
Унифицированные и стандартизованные детали, узлы и блоки изготовляются централизованно, что позволяет автоматизировать процесс их производства, обеспечить высокую надежность и минимальную стоимость.
Показатели унификации и стандартизации
Показатели унификации и стандартизации характеризуют степень использования и применения в данном приборе стандартизованных, унифицированных и заимствованных узлов и деталей.
Чем больше таких элементов будет в проектируемом приборе, тем меньше затраты на их конструирование, технологическую подготовку производства, выше, как правило, надежность функционирования, проще организовать обслуживание и ремонт.
Обеспечение возможности изготовления деталей при единичном и мелкосерийном производстве на универсальном оборудовании
Это требование имеет смысл при изготовлении уникальных и экспериментальных приборов, для выпуска которых в единичных образцах или малыми сериями нецелесообразно делать специальную технологическую оснастку.
Повысить качество таких приборов и уменьшить технологические и трудовые затраты на их изготовление можно путем использования типовых узлов и деталей.
Простота и удобство выполнения сборки, монтажа и юстировки Выполнение этого требования имеет особое значение для качественной настройки прибора, как в заводских условиях, так и в процессе дальнейшего использования. При этом снижаются трудовые затраты и требования к уровню подготовки производственного и обслуживающего персонала, а также требования к сложности юстировочного и стендового оборудования.

## Slide 15
Эргономические показатели:
гигиенические (уровень шума, амплитуда и частота вибраций, уровень радиации, температура, степень загазованности, токсичности)
антропометрические (размеры и расположение экранов, индикаторов, рукояток, наглазников, налобников, форма сиденья)
психофизиологические (диапазоны усилий на рукоятках, скорость выполнения движений, уровень освещенности, цвет и яркость световых сигналов, тембр и сила звуковых сигналов)
психологические (объем и интенсивность потока информации, количество и частота выполняемых операций)
Основные критерии оценки качества ОЭП
Notes: Эргономические показатели:
гигиенические (уровень шума, амплитуда и частота вибраций, уровень радиации, температура, степень загазованности, токсичности);
антропометрические (размеры и расположение экранов, индикаторов, рукояток, наглазников, налобников, форма сиденья);
психофизиологические (диапазоны усилий на рукоятках, скорость выполнения движений, уровень освещенности, цвет и яркость световых сигналов, тембр и сила звуковых сигналов);
психологические (объем и интенсивность потока информации, количество и частота выполняемых операций, количество и расположение контрольных, сигнальных, управляемых элементов).

## Slide 16
По виду сигнала:
механическая – механизмы
оптическая – оптическая система
электрическая – электронный тракт
Передаточные системы ОЭП

## Slide 17
Признаки классификации. Назначение и принцип работы. Оптическая схема
Теодолит.
Лазерный дальномер
ОЭП ночного видения
Интерферометр для контроля оптических поверхностей.
Тепловизор
Темы рефератов

## Slide 18
Функциональные устройства ОЭП. Назначение. Классификация. Показатели качества. Основные критерии оценки качества ОЭП. Особенности проектирования ОЭП. Передаточные системы ОЭП.
Вопросы