## Slide 1: Проектирование ОЭП

## Slide 2
Проектированием в технике называется «разработка проектной, конструкторской и другой технической документации, предназначенной для создания новых видов и образцов продукции промышленности».
Цель проектирования – разработка нового изделия.
Основные понятия и определения
Notes: В процессе проектирования происходит поиск вариантов создания оптико-электронных приборов, его возможных конструкций, разработка и уточнение схем, теоретическое и экспериментальное исследование характеристик предполагаемых инженерных решений и т.п. Конструирование является составной частью проектирования и заключается в разработке конкретного варианта изделия на основе проведенных предварительных исследований. При этом создается конструкция проектируемого изделия: устройство, состав, взаимное расположение частей и элементов, способ их соединения и взаимодействия с учетом используемых материалов, технологии изготовления и т. п. В процессе проектирования выпускают чертежи сборочных единиц и деталей, схемы, рассчитывают допуски на погрешности и технологию изготовления и сборки деталей, устанавливают технические условия на прибор, составляют техническое описание, разрабатывают другую конструкторскую документацию, необходимую для изготовления и эксплуатации изделия.

## Slide 3
информационно-логический
системотехнический
схемотехнический
конструкторский
технологический
Информационно-логический, системотехнический и схемотехнический иногда объединяют в функциональный или схемный уровень
Уровни проектирования
Notes: Разработка ОЭП, проводится в определенной последовательности. Отправной точкой создания любой системы являются выбор и формулировка цели проектирования. Необходимость создания нового изделия определяется как развитием конкретного направления техники, так и запросами потребителей. Обоснование исходных данных требует учета назначения системы, основных видов ее взаимодействия с другими системами или подсистемами, если она является подсистемой, входящей в состав другой более крупной системы, влияния внешних факторов. В результате должна быть получена полная совокупность исходных данных для проектирования прибора, т.е. разработано техническое задание (ТЗ) на прибор, после утверждения которого можно переходить к собственно проектированию.

## Slide 4
определяется конкретная структура данного прибора
определяются связи функциональных устройств между собой
установление требований ТЗ на проектирование функциональных устройств на основе общих требований к ТЗ
Таким образом, проектирование на этом уровне состоит из определения сначала структуры проектируемого объекта, а затем в определении оптимальных значений параметров этой структуры, т.е. составляющих ее элементов.
Информационно-логический уровень
Notes: В процессе проектирования на информационно-логическом уровне определяется конкретная структура данного прибора, определяются связи функциональных устройств между собой и устанавливаются требования технических заданий на проектирование отдельных функциональных устройств, исходя из требований ТЗ на прибор в целом. Техническое задание на проектирование того или иного устройства содержит требования к сигналам, информации и командам, вырабатываемым этим устройством. Таким образом, проектирование на этом уровне состоит из определения сначала структуры проектируемого объекта, а затем в определении оптимальных значений параметров этой структуры, т.е. составляющих ее элементов.

## Slide 5
проектирование отдельных функциональных устройств (ФУ)
каждое из ФУ рассматривается как структура, состоящая из взаимосвязанных функциональных блоков (ФБ)
все ФБ рассматриваются на этом уровне как преобразователи сигналов, безотносительно к их внутреннему устройству
определяются требования к преобразованию сигналов тем или иным ФБ, т.е. к его передаточным и прочим характеристикам
Процесс проектирования заключается в определении оптимального состава и параметров блоков, например, оптической системы, приемника излучения, электронного тракта, системы отображения.
Системотехнический уровень
Notes: На системотехническом уровне производится проектирование отдельных функциональных устройств, т.е. процесс разбивается на отдельные ветви. Каждое из функциональных устройств рассматривается как структура, состоящая из взаимосвязанных функциональных блоков. Процесс проектирования заключается в определении оптимального состава и параметров блоков, например, оптической системы, приемника излучения, электронного тракта, системы отображения. Все эти отдельные блоки рассматриваются на этом уровни как преобразователи сигналов, безотносительно к их внутреннему устройству. Здесь определяются требования к преобразованию сигналов тем или иным блоком, т.е. к его передаточным и прочим характеристикам.

## Slide 6
проектирование отдельных ФБ в составе ФУ
каждому ФБ соответствует своя ветвь, причем, начиная с этого уровня, различные ветви имеют различную «специализацию» в соответствии с физической природой блоков, игнорируемой на предыдущем уровне
важнейший при функциональном проектировании
занимает наибольший объем работы и именно на этом уровне определяются основные параметры различных схем прибора, в конечном итоге обеспечивающие правильную работу
на этом уровне выделяется оптическая ветвь и производится расчет оптической системы прибора
Схемотехнический уровень
Notes: На схемотехническом уровне производится проектирование отдельных блоков, входящих в состав функциональных устройств, в соответствии с требованиями, определенными на предыдущем уровне. Каждому блоку соответствует своя ветвь, причем, начиная с этого уровня, различные ветви имеют различную «специализацию» в соответствии с физической природой блоков, игнорируемой на предыдущем уровне. Схемотехнический уровень является важнейшим при функциональном проектировании. Он занимает наибольший объем работы и именно на этом уровне определяются основные параметры различных схем прибора, в конечном итоге обеспечивающие правильную работу. На этом уровне выделяется оптическая ветвь и производится расчет оптической системы прибора.

## Slide 7
как показывает практика, очень часто проектирование новых элементов на этом уровне не требуется, и работа сводится к подбору элементов из имеющихся стандартных или покупных
Рассмотренные уровни функционального проектирования являются типичными для ОЭП средней сложности.
В более простых случаях некоторые уровни могут исключаться, например, информационно-логический или системотехнический.
Схемотехнический уровень
Notes: На схемотехническом уровне производится проектирование отдельных блоков, входящих в состав функциональных устройств, в соответствии с требованиями, определенными на предыдущем уровне. Каждому блоку соответствует своя ветвь, причем, начиная с этого уровня, различные ветви имеют различную «специализацию» в соответствии с физической природой блоков, игнорируемой на предыдущем уровне. Схемотехнический уровень является важнейшим при функциональном проектировании. Он занимает наибольший объем работы и именно на этом уровне определяются основные параметры различных схем прибора, в конечном итоге обеспечивающие правильную работу. На этом уровне выделяется оптическая ветвь и производится расчет оптической системы прибора. Целью проектирования оптической системы на этом уровне является определение как ее структуры, т.е. количества входящих в нее элементов и их типов, так и численных значений параметров этих элементов. На электронной ветви схемотехнического уровня производится проектирование электронных схем блоков, преобразующих сигналы. Определяется структура схемы, т.е. состав и соединения ее функциональных элементов (резисторов, конденсаторов, транзисторов, интегральных схем и т.д.), а затем и значения их параметров. На механической ветви производятся аналогичные действия по проектированию кинематической схемы какого-либо устройства прибора. Таким образом в процессе схемотехнического проектирования разработчик определяет элементную базу будущего прибора. Как показывает практика, очень часто проектирование новых элементов на этом уровне не требуется, и работа сводится к подбору элементов из имеющихся стандартных или покупных. Рассмотренные уровни функционального проектирования являются типичными для ОЭП средней сложности. В более простых случаях некоторые уровни могут исключаться, например, информационно-логический или системотехнический.

## Slide 8
Конструкторское проектирование (конструирование), идет обычно параллельно функциональному проектированию или с некоторым отставанием и является важнейшей ветвью процесса проектирования, поскольку именно здесь ОЭП приобретает не только схемную, но и материальную (в документации) реализацию.
функциональное и конструкторское проектирование выполняются раздельно
процесс функционального и конструкторского проектирования является итерационным
Конструкторский уровень
Notes: Конструкторское проектирование, или просто конструирование, идет обычно параллельно функциональному проектированию или с некоторым отставанием и является важнейшей ветвью процесса проектирования, поскольку именно здесь оптико-электронный прибор приобретает не только схемную, но и материальную (правда пока только в документации) реализацию.

## Slide 9
Пример:
результат проектирования оптической системы (схемы) – оптический выпуск, содержащий всю необходимую информацию об оптической схеме, включая ее параметры и их допустимые отклонения.
основании этой информации далее выполняется конструирование соответствующего оптического узла, например, объектива, диафрагм, механизма фокусировки объектива
выпускаются чертежи всех деталей этого объектива, включая оптические сборочные чертежи отдельных узлов и объектива в целом
Конструкторский уровень
Notes: Так, в случае, если конструктору никак не удается надежно закрепить какую-либо оптическую деталь из-за неудачных с конструктивной точки зрения ее параметров, например, слишком крутых радиусов кривизны, приходится возвращаться на ветвь функционального проектирования и пересчитывать оптическую схему с изменением ее параметров. Аналогичная картина наблюдается для электронных и кинематических схем. После того, как они разработаны на уровне функционального проектирования, конструктор материализует эти схемы в виде определенного монтажа на печатной плате, в виде деталей и узлов механизма.

## Slide 10
компоновочный уровень
ветви конструирования, соответствующие различным узлам
уровень узлов (сборочных единиц)
уровень деталей
Конструкторский уровень
Notes: Конструирование, также как и функциональное проектирование, разделяется на уровни. Верхний уровень – это компоновочный, на котором определяется общая компоновка всего прибора, взаимное расположение его отдельных узлов. Один или несколько следующих уровней, в зависимости от сложности прибора – это уровни узлов (сборочных единиц), где разрабатываются конструкции отдельных частей прибора. Сразу за компоновочным уровнем процесс конструирования может разделяться на ветви, соответствующие различным узлам, например:
механическим,
оптико-механическим,
электронным или электромеханическим узлам и т.д.
И, наконец, последний уровень – это уровень деталей, на котором разрабатываются и выпускаются рабочие чертежи отдельных деталей.

## Slide 11
Разработка технологических процессов изготовления прибора:
верхний уровень – испытание прибора, на котором разрабатываются методики испытаний прибора на соответствие различным пунктам ТЗ
уровень юстировки прибора, где разрабатываются методики юстировки
уровень сборки всего прибора, который разветвляется по отдельным узлам (сборочным единицам) – на этом уровне разрабатываются техпроцессы сборки, юстировки и контроля различных сборочных единиц прибора
техпроцессы изготовления деталей
Технологический уровень
Notes: Результатами работы на ветви технологического проектирования являются технологические карты, методики юстировки и контроля и др.

## Slide 12
Сущность системного подхода – объект проектирования рассматривается как система, т.е. как единство взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое и действуют в интересах реализации единой цели.
Системный подход к проектированию
Notes: Системный подход включает в себя выявление структуры системы, типизацию связей, определение свойств системы, анализ влияния внешней среды, он требует рассматривать каждый элемент системы во взаимосвязи и взаимозависимости с другими элементами, вскрывать закономерности, присущие данной конкретной системе, выявлять оптимальный режим ее функционирования.

## Slide 13
системный подход – попытка создать целостную картину исследуемого или управляемого объекта
методическим средством реализации системного подхода к проектированию служит системный анализ, под которым понимается совокупность приемов и методов исследования объектов посредством представления их в виде систем и их последующего анализа
системный анализ предполагает системный подход и к изучению связей между элементами, между подсистемами и системой
Системный подход к проектированию
Notes: Исследование или описание отдельных элементов при этом производится с учетом роли и места элемента во всей системе. Процесс функционирования сложной системы происходит на многих уровнях.
Система расчленяется на подсистемы, которые представляют собой компоненты, необходимые для существования и действия системы.

## Slide 14
Принципы и положения:
принцип цели – должна быть ясна цель проектирования
принцип целостности – объект рассматривается как единая система, состоящая из устройств, сборочных единиц элементов, функциональных устройств
всякая система допускает разделение на подсистемы, что приводит к ступенчатости конструкции; выявление и представление иерархии структуры объекта проводится с целью установления связей между частями объекта
необходимо обобщение опыта и оценка перспектив развития систем данного или близких классов
Системный подход к проектированию

## Slide 15
необходимо обобщение опыта и оценка перспектив развития систем данного или близких классов
всестороннее рассмотрение взаимодействия системы с внешней средой и учет основных видов взаимодействия элементов и узлов внутри системы
выбор критерия и показателей качества, установление перспектив развития объектов
правильное сочетание различных методов проектирования, в первую очередь, математических, эвристических и экспериментальных
итерационный метод проектирования
Системный подход к проектированию

## Slide 16
Блочно-иерархический подход к проектированию
Notes: Если в системном подходе прибор рассматривается как сложная система, состоящая из связанных и взаимодействующих частей, то при блочно-иерархическом подходе прибор рассматривается как иерархическая структура, состоящая из большого количества уровней и ветвей, наподобие некоторого опрокинутого дерева. При таком подходе в объекте проектирования может быть выделен ряд иерархических уровней. На верхнем уровне подлежащий проектированию сложный объект состоит из ряда менее сложных элементов (например, для ОЭП – приемная система, электронный блок обработки сигналов). Указанные элементы на более низком иерархическом уровне, в свою очередь, являются системами элементов менее сложной структуры (например, в приемную оптическую систему могут входить объектив, компенсатор, анализатор изображения и т.д.). Подобное разделение на элементы может продолжаться до некоторого уровня, на котором дальнейшее разделение становится уже невозможным. Элементы, полученные на этом уровне, по отношению к объекту проектирования являются базовыми. Применительно к ОЭП такими базовыми элементами будут детали (оптические, механические и др.) и различные комплектующие изделия (электро- и радиоэлементы, подшипники, электродвигатели и т. п.).

## Slide 17
приборное устройство (или его конструируемая часть)
функциональная единица
сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями
детали – изделие, изготовленное из однородного (по наименованию и марке) материала без применения сборочных операций (или неделимые однородные тела, состоящие из элементов формы (геометрических поверхностей тел) и материала)
Проектирование – восходящее, нисходящее и смешанное. Предпочтительным является нисходящее проектирование.
Блочно-иерархический подход к проектированию
Notes: Общий процесс проектирования при таком подходе представляется в виде движения по рассматриваемому дереву, при котором выполняются элементарные проектные операции на каждом уровне и на каждой ветви, т.е. структура проектирования также является блочно-иерархической, причем на каждом уровне и ветви процесс проектирования имеет дело с небольшим количеством элементов, рассматриваемых как целые, благодаря чему этот процесс достаточно несложен и вполне реализуем при нормальных ресурсах. Весь процесс проектирования, сплетающийся в виде блочно-иерархической структуры таких элементарных процессов, также теперь становится вполне реализуемым. Такая структура позволяет осуществлять общий процесс проектирования, используя различные направления движения по блочно-иерархическому дереву. В зависимости от направления движения различают нисходящее, восходящее и смешанное проектирование.

## Slide 18
Нисходящее проектирование:
результат проектирования на нисходящем уровне – ТЗ для проектирования на следующем, более низком, уровне
нисходящее проектирование всегда гарантирует выполнение требований ТЗ на каждом уровне
неизбежный итерационный характер проектирования
Восходящее проектирование:
производится в обратном порядке
реализуемость проекта на любом уровне, не обязательно удовлетворяющее ТЗ
неизбежный итерационный характер
Блочно-иерархический подход к проектированию
Notes: Нисходящее проектирование начинается с верхнего уровня, где прибор рассматривается как целое, затем проектируется его структура первого уровня, затем второго и т.д. Результатом проектирования на данном уровне является техническое задание для проектирования на следующем, более низком уровне. Нисходящее проектирование всегда гарантирует выполнение требований технического задания на каждом уровне и поэтому должно бы считаться наиболее рациональным, но на каком-то уровне процесс проектирования может остановиться из-за того, что при существующих физических, технических, технологических или экономических ограничениях решение обратной задачи и соблюдение технического задания данного уровня становится невозможным. Нисходящее проектирование всегда гарантирует выполнение требований технического задания на каждом уровне и поэтому должно бы считаться наиболее рациональным, но на каком-то уровне процесс проектирования может остановиться из-за того, что при существующих физических, технических, технологических или экономических ограничениях решение обратной задачи и соблюдение технического задания данного уровня становится невозможным. В этом случае приходится возвращаться на предыдущий уровень или даже выше, искать там другое решение своей обратной задачи, а затем опять пробовать вернуться на тот уровень, на котором процесс остановился, но с уже другим техническим заданием. Таким образом, блочно-иерархическая структура, позволяя в принципе реализовать процесс проектирования, делает неизбежным его итерационный характер, заключающийся в возврате к повторению проектирования на предыдущих уровнях с измененными условиями.
При смешанном проектировании по части ветвей мы имеем нисходящий процесс, а по части - восходящий, которые в определенных точках встречаются. Итерационный характер такого проектирования также очевиден. Из рассмотренных процессов предпочтительным является все-таки нисходящее проектирование. На практике, особенно для сложных приборов, процесс проектирования носит обычно смешанный характер с преобладанием нисходящих потоков, а восходящее проектирование применяется к тем частям приборов, которые собираются из стандартных, хорошо отработанных деталей, элементов и узлов.

## Slide 19
проектирование – эвристический процесс, невозможно его автоматизировать и алгоритмизировать
принятие решений на каждой стадии проектирования осуществляется на основании опыта, интуиции, имеющихся возможностей в выборе элементной базы и с привлечением творческих способностей разработчика
Блочно-иерархический подход к проектированию
Notes: Из рассмотренного становится ясен также эвристический характер проектирования, т.е. невозможность его полной алгоритмизации, автоматизации, поскольку ввиду сложности процесса и невозможности заранее определить полностью его ход необходимо принимать решения на основании опыта, интуиции, с привлечением творческих способностей разработчика, т.е. на базе так называемого алгоритма принятия решения.
Все этапы проектирования выполняются на основе ТЗ.
В случае, когда проектирование объекта проводится по сформулированным на более высоком иерархическом уровне ТЗ, оно носит название внутреннего.
Внешнее проектирование предполагает разработку ТЗ на систему высшего иерархического уровня.
При внешнем проектировании необходим правильный учет современного состояния техники, возможностей технологии, перспектив их развития, экономических факторов.

## Slide 20
Проектирование:
дивергенция
трансформация
конвергенция
использование САПР
техническое решение и техническое противоречие
Эвристические методы:
ТРИЗ и АРИЗ
мозговой штурм
метод итераций
метод контрольных вопросов
функционально-стоимостной анализ
Аспекты проектирования
Notes: Из рассмотренного становится ясен также эвристический характер проектирования, т.е. невозможность его полной алгоритмизации, автоматизации, поскольку ввиду сложности процесса и невозможности заранее определить полностью его ход необходимо принимать решения на основании опыта, интуиции, с привлечением творческих способностей разработчика, т.е. на базе так называемого алгоритма принятия решения.

## Slide 21
разработана в СССР Г.С. Альтшуллером в 1956 г.
http://www.altshuller.ru/triz/
решение изобретательских задач
попытка формализовать процесс проектирования как таковой (АРИЗ)
позволяет прогнозировать развитие технических систем
развивает иной, более творческий, тип мышления при проектировании
Идеальное ТУ – устройство, которого нет, но его функции выполняются
ТРИЗ

## Slide 22
Приёмы (принципы) устранения технических противоречий:
дробление
вынесение
местное качество
ассиметрия
объединение
универсальность
матрёшка
антивес
предварительное натяжение
предварительное исполнение
заранее подложенная подушка
эквипотенциальность
наоборот
сфероидальность
динамичность
частичное или избыточное решение
переход в другое измерение
использование механических колебаний
периодическое действие
непрерывность полезного действия
проскок
обратить вред в пользу
обратная связь
посредник
самообслуживания
копирование
дешевая недолговечность вместо дорогой долговечности
замена механической схемы
использование пневмо- и гидроконструкций
гибкие оболочки и тонкие плёнки
пористые материалы
изменение окраски
другие
ТРИЗ

## Slide 23
Во время научной экспедиции на Марс, космический корабль произвёл посадку в долине. Астронавты снарядили марсоход для лучшего изучения планеты, но как только покинули корабль, столкнулись с проблемой. Дело в том, что по поверхности было сложно передвигаться – этому мешали многочисленные холмы, ямы, большие камни. На первом же склоне колёсный вездеход с надувными шинами перевернулся на бок. С этой проблемой астронавты справились – они прицепили снизу груз, что усилило устойчивость машины, но стало причиной новой проблемы – груз задевал неровности, что усложняло движение. Итак, что нужно сделать, чтобы повысить проходимость марсохода? При этом у космонавтов нет возможности изменять его конструкцию.
Немногим известно, что «морской болезнью» страдают не только моряки и путешествующие по морю, но и космонавты. Лекарства от данного недуга существуют, но есть оговорки по его применению в условиях космоса. Так, малые дозы нужно принимать часто, что неудобно, а большие – вредно. Как решить эту проблему?
Зубья шестеренчатых передач в процессе работы истираются и могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому для контроля за состоянием зубьев их передаточный механизм время от времени разбирают и осматривают. Для этого машину нужно останавливать, нередко – на значительный срок. Это не всегда допустимо и всегда нежелательно. Как изменить способ контроля?
ТРИЗ

## Slide 24
В наших климатических условиях зимой существует опасность нарастания льда на проводах линии электропередач. Со временем образовавшаяся глыба может оборвать своей тяжестью провода, да ещё и повредить то, что находится на земле под ними. Какими методами бороться с обледенением?
Установка для получения искусственных шаровых молний представляет собой реактор ("бочку"), внутри которого находится гелий (давление до 3 атм.). Под действием мощного электромагнитного излучения в гелии возникает плазменный шнуровой разряд, стягивающийся в сферический сгусток плазмы. Для удержания этого сгустка в центральной части "бочки" используют соленоид, кольцеобразно расположенный вокруг "бочки". Изменились условия опыта - резко повысилась мощность ЭМ-излучения. Плазма стала горячее и, следовательно, менее плотной, более легкой. Плазменный шар стал всплывать вверх. Чтобы удержать молнию в центре "бочки", попробовали повысить мощность соленоидного кольца. Ничего не получилось: молния поднималась вверх - только чуть медленнее. Сотрудники П.Л. Капицы предложили демонтировать установку, строить новую, имеющую значительно более сильную соленоидную систему. Но П.Л. Капица нашел другое решение. Какое?
ТРИЗ

## Slide 25
Постановка задачи
Генерация идей
критика идей запрещена
любые идеи приветствуются
количество идей не ограничено
Отбор идей
Мозговой штурм

## Slide 26
требования по внешним условиям:
климатические факторы – температура, влажность, давление окружающей среды, воздействие твёрдых и газообразных примесей, солнечного излучения, ветровой нагрузки и биофакторов
условия эксплуатации (устойчивость и прочность)
песок и пыль
учёт влияния механических воздействий
воздействие различных полей: электрического, магнитного, электромагнитного СВЧ, ионизирующего излучения
Основные требования, предъявляемые к ОЭП
Notes: Требования по внешним условиям и условиям эксплуатации. К внешним условиям, оказывающим влияние на работу ОЭП, могут быть отнесены климатические факторы, механические воздействия, возникающие при транспортировании и эксплуатации, различные виды силовых полей, действие ионизирующего излучения. В процессе эксплуатации различают два режима:
устойчивость – сохранение работоспособности ОЭП при воздействии дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями;
прочность, стойкость – обеспечение работоспособности ОЭП в нормальных условиях после воздействия на неработающий прибор дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями.
Наиболее разнообразно влияние климатических факторов: температуры, влажности, давления окружающей среды, воздействия твердых и газообразных примесей, солнечного излучения, ветровой нагрузки, биофакторов. Температура окружающей среды оказывает существенное влияние на работу приборов, так как при ее изменении практически все элементы и детали ОЭП меняют свои свойства. Диапазон температур, в котором приходится работать ОЭП, весьма широк. Даже в земных условиях возможны перепады температуры воздуха от -80°С (в Антарктиде) до +200°С (в нефтяных скважинах). В отдельных случаях требуется обеспечить нормальную работу прибора в еще более жестких температурных условиях. Например, температура на поверхности Венеры достигает +300°С, а в условиях космического пространства при затенении от солнечного излучения близка к абсолютному нулю (температура реликтового фона – 3К). Большинство ОЭП эксплуатируется в нормальных температурных условиях. Для многих видов приборов, используемых на открытом воздухе, требуется обеспечить нормальную работу в интервале температур -50... +50°С. При недостаточном учете влияния перепадов температуры возможны ухудшение качества оптического изображения из-за термооптических аберраций и смещения плоскости изображения за счет температурных деформаций, появление расклеек в компонентах, разрушение оптических деталей вследствие разности показателей расширения оптических материалов и материалов оправ. Тепловые воздействия на электронные элементы проявляются, в частности, в изменении параметров приемников излучения, изменении номинальных значений параметров и характеристик электрорадиоэлементов, нарушении контактов и пробоях в изоляционных материалах. В кинематических цепях при изменении температуры возможны ухудшение прочности материалов, повышение трения за счет изменения зазоров и вытекания или загустения смазочного материала. При неравномерном нагреве или охлаждении могут появляться деформации, приводящие к заклиниванию кинематических механизмов.
Наличие влаги может привести к запотеванию оптических деталей, особенно в сочетании с резким изменением температуры.
Пары воды, вступая в химическую реакцию с материалами, приводят к коррозии металлов, изменению физико-химических свойств специальных покрытий оптических деталей и изоляционных материалов. Под воздействием влаги ухудшаются контактные соединения за счет окисления контактов. При проектировании предусматривают меры по защите приборов от воздействия влаги. Часто с этой целью приборы герметизируют, а внутренний объем осушают продувкой сухого очищенного воздуха.Могут применяться также специальные влагопоглотители.
Давление окружающей среды оказывает заметное влияние на функционирование ОЭП.
При понижении давления воздуха падает значение напряжения пробоя, что особенно важно помнить при использовании высоковольтных элементов.
Кроме этого, существенно возрастает скорость испарения смазочного материала, что может привести к повышению трения и заклиниванию элементов кинематики прибора.
В связи с уменьшением давления отвод теплоты за счет конвекционного переноса падает, в результате чего резко возрастает вероятность перегрева элементов прибора.
Поэтому необходимо либо применять специальные материалы и элементы, рассчитанные на работу в условиях пониженного давления, либо осуществлять герметизацию прибора с созданием нормального рабочего давления внутри.
Для приборов, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать воздействие солнечного излучения, приводящее к перегревам, нарушениям лакокрасочных покрытий, усилению коррозии при одновременном воздействии кислорода и влаги воздуха, быстрому старению резины, пластмасс и электрической изоляции.
При длительной эксплуатации и хранении приборов, а также при эксплуатации в тропических условиях следует учитывать влияние биофакторов, к которым относятся плесневые грибы, насекомые и грызуны. Развитие плесени ухудшает механические и электрические параметры приборов, а также пропускание оптических деталей.
Борьба с влиянием этого фактора сводится к герметизации и осушке внутренних объемов приборов, применению стекол группы А, защите оптических деталей специальными покрытиями, использованию фунгицидов.
Кроме того, могут быть использованы такие методы, как придание корпусам и наружным деталям простой формы без углублений, пазов, выступов, которые способствуют скоплению грязи и пыли и затрудняют чистку приборов.
На работу ОЭП оказывают влияние не только рассмотренные выше климатические факторы, но и содержащиеся в воздухе песок и пыль.
Их механическое воздействие в сочетании с воздействием влаги и нагрева иногда приводит к значительному ухудшению характеристик приборов.
В сочетании с ветровым воздействием наличие в воздухе частиц песка и пыли приводит к абразивному разрушению полированных и окрашенных поверхностей. При этом вследствие матирующего эффекта возможен выход из строя оптических систем.
Важное значение при конструировании ОЭП имеет учет влияния механических воздействий, к которым относятся вибрации, ударные воздействия, транспортировочные перегрузки, а также вибрации и удары, обусловленные внутренними источниками, например несбалансированностью вращающихся частей, неточностью изготовления, зазорами, разрушениями соприкасающихся кинематических элементов.
В результате этих воздействий возможны разрушения отдельных элементов, деталей и паек, нарушение контактов реле, переключателей, потенциометров и коллекторов, повреждение изоляции с возникновением замыканий, самоотвинчивание резьбовых соединений, появление трещин, сколов в оптических и других хрупких деталях.
Механическая прочность конструкции обеспечивается применением соответствующих материалов, способов соединения деталей и за счет использования различных элементов жесткости: косынок, приливов, ребер и т.п.
Для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий либо применяют различные фиксаторы, либо устанавливают крепежные детали с использованием клеев, компаундов, герметиков.
В случаях, когда указанные меры оказываются недостаточными, для защиты от механических воздействий используются демпферы и амортизаторы.
При работе ОЭП подвергаются воздействию различных полей: электрического, магнитного, электромагнитного СВЧ, в результате чего могут возникать паразитные наводки, приводящие к ухудшению работы прибора. Источники полей могут находиться как вне, так и внутри прибора.
Для защиты от электрических полей или подавления паразитной емкостной связи во всех диапазонах частот используют тонкие листы и пленки, а также проволочные сетки и решетки из материала с хорошей электрической проводимостью. Для экранирования магнитных низкочастотных полей используют материалы с высокой магнитной проницаемостью (пермаллой, альсифер, технически чистое железо и др.).
Для экранирования высокочастотных полей используют экраны из хорошо проводящих материалов (медь, латунь, алюминий). При действии полей СВЧ на основной материал экрана наносят слой серебра для повышения его электрической проводимости.
Для защиты от наводок все электрические связи между блоками, по которым передаются измерительные сигналы, необходимо осуществлять экранированными проводами. Принципы расчета и конструирования защитных экранов изложены в соответствующей литературе.
Иногда ОЭП используются в условиях воздействия ионизирующего излучения (на атомных электростанциях для дистанционного наблюдения, при космических исследованиях и т.п.). Такие приборы должны отвечать требованиям радиационной стойкости.
При воздействии ионизирующего излучения имеют место радиационные и поляризационные эффекты, приводящие к ухудшению оптических свойств материалов, нарушению работы полупроводниковых и электровакуумных приборов, изменению проводимости воздушных промежутков и диэлектрических материалов. При конструировании ОЭП, работающих в указанных условиях, прежде всего необходимо применять радиационно-стойкие материалы и элементы.
К ОЭП могут предъявляться также специфические требования, связанные с условиями эксплуатации.
К их числу можно отнести, например, такие, которые вытекают из особенностей приборов, эксплуатируемых в состоянии невесомости, глубоко под водой, в шахтах и т.п. Кроме того, в некоторых ОЭП отдельные блоки могут работать в нормальных условиях, а остальные – в крайне неблагоприятных.

## Slide 28
Notes: Свойства электромагнитного излучения широко используются в современной науке и технике, особенно в бесконтактных, дистанционных устройствах контроля, измерения, передачи и преобразования информации, сбора и передачи энергии и др.
Среди приборов, основанных на использовании электромагнитного излучения, особое место занимают ОЭП, которым свойственны высокая точность, быстродействие, возможность обработки многомерных сигналов и другие ценные для практики свойства.

## Slide 29
ГОСТ 15150-69 – климатическое исполнение
ГОСТ 9.ХХХ-ГГ – единая система защиты от коррозии и старения
ГОСТ 3514-94 – стёкла оптические
ГОСТ 15130-86 – стекло кварцевое оптическое
ГОСТ 3.ХХХ-ГГ – единая система технологической документации
ГОСТ 2.ХХХ-ГГ – единая система конструкторской документации
Основные требования, предъявляемые к ОЭП
Notes: Требования по внешним условиям и условиям эксплуатации. К внешним условиям, оказывающим влияние на работу ОЭП, могут быть отнесены климатические факторы, механические воздействия, возникающие при транспортировании и эксплуатации, различные виды силовых полей, действие ионизирующего излучения. В процессе эксплуатации различают два режима:
устойчивость – сохранение работоспособности ОЭП при воздействии дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями;
прочность, стойкость – обеспечение работоспособности ОЭП в нормальных условиях после воздействия на неработающий прибор дестабилизирующих факторов с экстремальными значениями.
Наиболее разнообразно влияние климатических факторов: температуры, влажности, давления окружающей среды, воздействия твердых и газообразных примесей, солнечного излучения, ветровой нагрузки, биофакторов. Температура окружающей среды оказывает существенное влияние на работу приборов, так как при ее изменении практически все элементы и детали ОЭП меняют свои свойства. Диапазон температур, в котором приходится работать ОЭП, весьма широк. Даже в земных условиях возможны перепады температуры воздуха от -80°С (в Антарктиде) до +200°С (в нефтяных скважинах). В отдельных случаях требуется обеспечить нормальную работу прибора в еще более жестких температурных условиях. Например, температура на поверхности Венеры достигает +300°С, а в условиях космического пространства при затенении от солнечного излучения близка к абсолютному нулю (температура реликтового фона – 3К). Большинство ОЭП эксплуатируется в нормальных температурных условиях. Для многих видов приборов, используемых на открытом воздухе, требуется обеспечить нормальную работу в интервале температур -50... +50°С. При недостаточном учете влияния перепадов температуры возможны ухудшение качества оптического изображения из-за термооптических аберраций и смещения плоскости изображения за счет температурных деформаций, появление расклеек в компонентах, разрушение оптических деталей вследствие разности показателей расширения оптических материалов и материалов оправ. Тепловые воздействия на электронные элементы проявляются, в частности, в изменении параметров приемников излучения, изменении номинальных значений параметров и характеристик электрорадиоэлементов, нарушении контактов и пробоях в изоляционных материалах. В кинематических цепях при изменении температуры возможны ухудшение прочности материалов, повышение трения за счет изменения зазоров и вытекания или загустения смазочного материала. При неравномерном нагреве или охлаждении могут появляться деформации, приводящие к заклиниванию кинематических механизмов.
Наличие влаги может привести к запотеванию оптических деталей, особенно в сочетании с резким изменением температуры.
Пары воды, вступая в химическую реакцию с материалами, приводят к коррозии металлов, изменению физико-химических свойств специальных покрытий оптических деталей и изоляционных материалов. Под воздействием влаги ухудшаются контактные соединения за счет окисления контактов. При проектировании предусматривают меры по защите приборов от воздействия влаги. Часто с этой целью приборы герметизируют, а внутренний объем осушают продувкой сухого очищенного воздуха.Могут применяться также специальные влагопоглотители.
Давление окружающей среды оказывает заметное влияние на функционирование ОЭП.
При понижении давления воздуха падает значение напряжения пробоя, что особенно важно помнить при использовании высоковольтных элементов.
Кроме этого, существенно возрастает скорость испарения смазочного материала, что может привести к повышению трения и заклиниванию элементов кинематики прибора.
В связи с уменьшением давления отвод теплоты за счет конвекционного переноса падает, в результате чего резко возрастает вероятность перегрева элементов прибора.
Поэтому необходимо либо применять специальные материалы и элементы, рассчитанные на работу в условиях пониженного давления, либо осуществлять герметизацию прибора с созданием нормального рабочего давления внутри.
Для приборов, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать воздействие солнечного излучения, приводящее к перегревам, нарушениям лакокрасочных покрытий, усилению коррозии при одновременном воздействии кислорода и влаги воздуха, быстрому старению резины, пластмасс и электрической изоляции.
При длительной эксплуатации и хранении приборов, а также при эксплуатации в тропических условиях следует учитывать влияние биофакторов, к которым относятся плесневые грибы, насекомые и грызуны. Развитие плесени ухудшает механические и электрические параметры приборов, а также пропускание оптических деталей.
Борьба с влиянием этого фактора сводится к герметизации и осушке внутренних объемов приборов, применению стекол группы А, защите оптических деталей специальными покрытиями, использованию фунгицидов.
Кроме того, могут быть использованы такие методы, как придание корпусам и наружным деталям простой формы без углублений, пазов, выступов, которые способствуют скоплению грязи и пыли и затрудняют чистку приборов.
На работу ОЭП оказывают влияние не только рассмотренные выше климатические факторы, но и содержащиеся в воздухе песок и пыль.
Их механическое воздействие в сочетании с воздействием влаги и нагрева иногда приводит к значительному ухудшению характеристик приборов.
В сочетании с ветровым воздействием наличие в воздухе частиц песка и пыли приводит к абразивному разрушению полированных и окрашенных поверхностей. При этом вследствие матирующего эффекта возможен выход из строя оптических систем.
Важное значение при конструировании ОЭП имеет учет влияния механических воздействий, к которым относятся вибрации, ударные воздействия, транспортировочные перегрузки, а также вибрации и удары, обусловленные внутренними источниками, например несбалансированностью вращающихся частей, неточностью изготовления, зазорами, разрушениями соприкасающихся кинематических элементов.
В результате этих воздействий возможны разрушения отдельных элементов, деталей и паек, нарушение контактов реле, переключателей, потенциометров и коллекторов, повреждение изоляции с возникновением замыканий, самоотвинчивание резьбовых соединений, появление трещин, сколов в оптических и других хрупких деталях.
Механическая прочность конструкции обеспечивается применением соответствующих материалов, способов соединения деталей и за счет использования различных элементов жесткости: косынок, приливов, ребер и т.п.
Для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий либо применяют различные фиксаторы, либо устанавливают крепежные детали с использованием клеев, компаундов, герметиков.
В случаях, когда указанные меры оказываются недостаточными, для защиты от механических воздействий используются демпферы и амортизаторы.
При работе ОЭП подвергаются воздействию различных полей: электрического, магнитного, электромагнитного СВЧ, в результате чего могут возникать паразитные наводки, приводящие к ухудшению работы прибора. Источники полей могут находиться как вне, так и внутри прибора.
Для защиты от электрических полей или подавления паразитной емкостной связи во всех диапазонах частот используют тонкие листы и пленки, а также проволочные сетки и решетки из материала с хорошей электрической проводимостью. Для экранирования магнитных низкочастотных полей используют материалы с высокой магнитной проницаемостью (пермаллой, альсифер, технически чистое железо и др.).
Для экранирования высокочастотных полей используют экраны из хорошо проводящих материалов (медь, латунь, алюминий). При действии полей СВЧ на основной материал экрана наносят слой серебра для повышения его электрической проводимости.
Для защиты от наводок все электрические связи между блоками, по которым передаются измерительные сигналы, необходимо осуществлять экранированными проводами. Принципы расчета и конструирования защитных экранов изложены в соответствующей литературе.
Иногда ОЭП используются в условиях воздействия ионизирующего излучения (на атомных электростанциях для дистанционного наблюдения, при космических исследованиях и т.п.). Такие приборы должны отвечать требованиям радиационной стойкости.
При воздействии ионизирующего излучения имеют место радиационные и поляризационные эффекты, приводящие к ухудшению оптических свойств материалов, нарушению работы полупроводниковых и электровакуумных приборов, изменению проводимости воздушных промежутков и диэлектрических материалов. При конструировании ОЭП, работающих в указанных условиях, прежде всего необходимо применять радиационно-стойкие материалы и элементы.
К ОЭП могут предъявляться также специфические требования, связанные с условиями эксплуатации.
К их числу можно отнести, например, такие, которые вытекают из особенностей приборов, эксплуатируемых в состоянии невесомости, глубоко под водой, в шахтах и т.п. Кроме того, в некоторых ОЭП отдельные блоки могут работать в нормальных условиях, а остальные – в крайне неблагоприятных.

## Slide 30
Вопросы
1. Проектирование ОЭП. Уровни проектирования. Системный подход к проектированию. Блочно-иерархический подход к проектированию. Эвристические методы проектирования. Основные требования, предъявляемые к ОЭП.